## Slide 1
Магнитно оптични и Blu-ray дискове

## Slide 2: Оптичен диск
Сменяем носител на информация с формата на диск.
Четене и запис – посредством лазерен лъч.

## Slide 3: История
Оптичния диск е създаден пред 1958 година.
През 1978 година се появява на пазара дългоочаквания „Laserdisc”.
През 1979 година се създава и CD(compact disc) от компаниите Philips и Sony.
През 1995 година се появява и DVD дискът.
През октомври 2000г. Sony показва първите DVR Blue дискове.

## Slide 4: Класификация на дисковете
Дискове само за четене – ROM – Read Only Memory :
  CD-ROM
  DVD-ROM
  DVD Video
  BD-ROM
Дискове с еднократен запис и многократно четене – WORM – Write Once Read Many :
  CD-R
  DVD-R
  BD-R
Дискове с многократен запис – RW - Rewritable :
  CD-RW
  DVD-RAM
  DVD-RW
  BD-RE

## Slide 5: Магнитно-оптични дискове
CD-MO (CD – Magneto - Optical)
  Компактдиск позволяващ многократно презаписване на данни.
  Създаден през 1988г.
  Четене и презаписване на данни до над 1 млн. пъти.
Размери – 2 вида:
  Външен диаметър 90мм.
  Външен диаметър 130мм.

## Slide 6: Капацитет
В зависимост от размера:
  90мм- Варира от 128MB до 2,3GB
  130мм- от 650MB до 9,2GB

## Slide 7: Структура
Едностранните магнитно-оптични дискове могат да се представят като съвкупност от няколко слоя:

## Slide 8: Запис на данни
Записването се осъществява чрез магнитно-оптичен запис, който протича в 3 етапа:
  Първоначално изтриване
  Запис на данни
  Проверка на записа
В някои от магнитните вещества, температурното влияние предизвиква определени ефекти, които се оказват подходящи за реализиране на топлинен оптичен запис.

## Slide 9: Първи етап – първоначално изтриване
Изтриването се осъществява по 2 начина:
Изтриване чрез въздействие върху диска с постоянно магнитно поле.
Изтриване чрез комбинирано въздействие върху термо-магнитната среда.

## Slide 10: Втори етап – запис на данни
При процеса на запис под въздействието на магнитно поле и на модулиран лазерен лъч се променя ориентацията на съответния домен, върху който се въздейства – т.е. задава му се стойност 1. Процеса на запис е запис само на 1-ци, тъй като при първоначалното изтриване домените са ориентирани по начин, логически третиран като 0.
Има два метода за термомагнитен оптичен запис:
  Запис, базиран на компенсаторната точка на феромагнетиците.
  Запис, базиран на точката на Кюри.

## Slide 11: Запис, базиран на компенсаторната точка на феромагнетиците
Магнитното поле, използвано за първоначално изтриване на данни се превключва в обратна посока и се модулира с интензитет около 8 000 A/m. След това фокусираната лазерна светлина се моделира импулсно в зависимост от подаваната за запис информация. Достига се температура близка до точката на Кюри ,но все пак по- ниска.
Лазерът облъчва съответния микроучастък над компенсаторната точка на феримагнетика. В резултат на това, коерцитивната сила на материала спада рязко, достигайки стойност под тази на коерцитивната сила на записващото външно магнитно поле. В този момент се извършва локално пренамагнитване на загретия участък.

## Slide 12: Термомагнитен запис базиран на точката на Кюри
Отново, както при първия метод първоначалното магнитното поле, се превключва в обратна посока и импулсно се подава лазерна светлина в зависимост от подаваната за запис информация.
Под действието на топлинната лазерна енергия, температурата на облъчения субмикронен участък в магнитно-оптичния слой на диска се покачва над точката на Кюри, около 200 о C . В резултат, материалът преминава в парамагнитна фаза. След прекратяване на топлинното лазерно въздействие загретият участък започва да изстива и под действието на постоянното външно магнитно поле се намагнитва. Тъй като външното магнитно поле е обърнато в обратна посока на тази, в която е било когато се е използвало за “нулиране” на домените, резултантната намагнитеност на домена е в обратна посока и логически той се възприема като 1.

## Slide 13: Трети етап – проверка на записа
Проверката на записа се налага, за да се провери синхронизацията между двата предни етапа – изтриването и записа, както и дали правилно е записана информацията.
Четенето на данни се извършва на базата на два магнитно-оптични ефекта:
  Ефект на Фарадей
  Ефект на Кер

## Slide 14: Ефект на Фарадей
Наблюдава се, когато падаща светлина преминава през магнитно – оптичния слой.

## Slide 15: Ефект на Кер
Падащата светлина с линейна поляризация Р1 след отразяването си се оказва поляризирана елиптично.Голямата ос на елипсата на поляризацията е завъртяна на определен ъгъл спрямо плоскостта на поляризация на падащата светлина. Големината на този ъгъл, наричан ъгъл на ротация на Кер, определя силата на ефекта на Кер. Обикновено стойността му е под 0,5 о и неговия знак зависи от посоката на намагнитеността на материала.

## Slide 16: Полярен магнитно – оптичен ефект на Кер
Неполяризираната четяща светлина от лазера, преминавайки през поляризатора става линейно поляризирана и в този вид взаимодейства с намагнитените области на магнитно-оптичния слой. При използване на лазер, излъчващ линейно поляризирана светлина, отпада необходимостта от използване на поляризатора. Вследствие на ефекта на Кер отразената от МО слоя светлина става поляризирана елиптично.

## Slide 17: Полярен магнитно – оптичен ефект на Кер
Ъгълът на ротация на Кер се определя с помощта на анализатора, който в зависимост от големината на този ъгъл пропуска към оптичния детектор светлина с различен интензитет.
Удвоен ъгъл на ротация на Кер
Разлика между ефект на Кер и полярен магнитно-оптичен ефект на Кер:
  И двата ефекта описват промените на светлината отразена от магнитна повърхност, но при полярния магнитно – оптичен ефект на Кер равнината на поляризация е леко завъртяна.

## Slide 18: Предимства и недостатъци
Предимства :
  Невероятно дълъг срок на работа.
  Не се влияят от магнитните полета или силни удари.
  Много от 5,25” МО устройства могат да четат и дискове WORM.
  Има пълна съвместимост със CD-ROM.
  Работи се също като с хард диск.
Недостатъци :
  Висока цена.
  Изисква много време за запис.
  Уязвими на прах.
  МО почистващи пълнители могат да бъдат скъпи и са трудни за откриване.

## Slide 19: Дискове mini- disc
Същност
  MiniDisc (MD), е магнито-оптично дисково устройство за съхранение на данни, предназначено преимуществено за запис на цифровизирана аудио информация - първоначално с обем на времетраене до 74 минути, а по-късно и на 80 минути.

## Slide 20: Структура
Слоеве- наподобяват тези в конвенционалните МО дискове.
  Основа
  2 диелектрични слоя
  Магнитно-оптичен слой- за запис на данните
  Отразяващ слой
  Защитен слой

## Slide 21: Запис на информация
Технологията MFM
  При Mini-Disc се осъществява запис чрез магнитно-модулиране.
  За многократен запис, се използва модулирано магнитно поле и постоянен лазерен лъч – т. нар. технология MFM

## Slide 22: Blu- ray disc
Същност
  Blu-ray дисковете са оптични дискове с висока плътност на записа, предназначени за съхранение на цифрови данни, включително и видео с висока разделителна способност (High Definition Video)

## Slide 23: Същност
„Blue- ray”- означаващо „син лъч“
Видове:
  Едностранни еднослойни
  Едностранни двуслойни
  Двустранни еднослойни
  Двустранни двуслойни
Размери:
  Стандартни дискове- диамтър 120мм, дебелина 1,2мм
  Мини дискове- диаметър 80мм, дебелина 1,2мм
Капацитет:
  От 20 GB при еднослойните
  До 500 GB при многослойните

## Slide 24: История
През февруари 2002 г. официално тези прототипи получиха логото „Blu-ray Disc.
Финалния вариант на „Blu-ray Disc” се появява на в края на 2004 г.
  Първите DVR Blue прототипи са показани на изложение през октомври 2000 г. от Sony.

## Slide 25: Типове
Според физическия формат Blu-ray дисковете се делят на следните типове:
  BD-ROM (Read Оnly Мemory Blu-Ray disc) – предназначени са само за четене, т.е. информацията е вече записана.
  BD-R (Recordable Blu-Ray disc) – предназначени са за съхранение на данни
  BD-RE (Re-Writable Blu-Ray disc) – предназначени са за съхранение на файлове използвани за HDTV. Могат да се записват многократно.

## Slide 26: Четене и запис
Използваната в него технология е синьо (по точно виолетово) лазерно излъчване - („blue ray” означава „син лъч” ).
Записващият слой при „blu – ray” дисковете е близо до повърхността и е защитен от едва 0,1 мм дебел защитен слой. Това подпомага за по-голямата плътност на записа.

## Slide 27: Четене и запис
Числова апертура
  Мярка за способността на лещата да получава светлина, както и фокусното разстояние и относителното увеличение.
  За “blu – ray” дисковете числовата апертура е sin(Ө) = 0, 85

## Slide 28: Четене и запис
DVD Blu-Ray
Стъпка на пътечката:
  0,74 микрона ■ 0,32 микрона
Минималната дължина на вдлъбнатината:
  0,4 микрона ■ 0,15 микрона
Плътност на съхранение на данни:
  2.77 Gb/inch2 ■ 14.73 Gb/inch2

## Slide 29: Скорост на запис

## Slide 30: Капацитет

## Slide 31: Предимства
Голямата памет дава възможност за най-добра картина и звук. Blu-ray диска предлага най-голям капацитет на пазара, без да прави компромис с качеството. „Blue laser” технологията позволява до 50 GB за съхранение – или пет пъти капацитета на днешните DVD-та (9.4 GB (double-sided, single-layer)).
Pioneer отскоро направиха капацитета на единствен диск до 500 GB благодарение на 20 слоя.

## Slide 32: HD DVD vs. Blu-ray
В началото HD-DVD държи повече от половината от пазарния дял ,а Blu –ray е колеблив и бавен в печелене на пазарен дял.
През 2006 Sony пускат на пазара Sony PlayStation 3 , който съдържа Blu – ray disc player . Това помага за обръщането на „резултата”.

## Slide 33: HD DVD vs. Blu-ray
На 28 юни 2007г. “ 20 Century Fox” обявяват , че започват да пускат само Blu –ray дискове на пазара.
              На 4 януари 2008г. и последното голямо студио зад HD –DVD Warner Bros обявява подкрепата си към Blu – ray дисковете.
През февруари 2008 г. се прекратява разработката на HD –DVD.

## Slide 34: HD DVD vs. Blu-ray
През 2010 г. студиото
Universal пускат на пазара
двустранни Blu-ray/DVD
дискове, тяхната цел е да
се справи с един от
най- големите недостатъци на
Blu-ray плейърите, а именно
четенето на DVD дискове.
Това става като от едната
страна на диска се запише
филма в Blu-ray формат,
а от другата- в DVD.

## Slide 35: Благодаря за вниманието!
Изготвили:
Васил Пашовски 121211010
Георги Станков 121211075