## Slide 1: КОдове за откриване и коригиране на грешки
Изготвили:
Н.Василев и Т.Цоцов
48гр.

## Slide 2: Източници на информация
http://bgconv.com/docs/index-131817.html
http://www.obrazovanieto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=268:--&catid=46
http://valtecltd.eu/pdf/KMSU_1D.pdf
http://www.referati.org/kodirane-na-informaciqta-klasifikaciq-na-kodovete-prosti-kodove/43664/ref
http://www.tu-utc.com/Webpages/E_learning/KP/Lection2.pdf
http://www.referati.org/predstavqne-i-kodirane-na-informaciqta-v-ks/38271/ref/p9
http://www.seas.upenn.edu/~kassam/tcom370/n99_9.pdf
http://www.csm.ornl.gov/~dunigan/crc.html

## Slide 3: Шумове
При четенето, записа и предаването на информация има въздействия /шумове/, които изкривяват и дори унищожават информацията. Шумовете са различни по произход и начин на въздействие: токови удари, електромагнитни въздействия, дефекти в носителя и др.

## Slide 4: Шумове
Шумовете могат да се класифицират в две групи:
детерминирани / определени/. Отстраняват се чрез методи, които се залагат в апаратурите за запис и четене т.е. хардуерно;
случайни. Появяването им има вероятностен характер. По принцип са неотстраними хардуерно. За отстраняването им се използва специално кодиране на информацията.

## Slide 5: Откриване на грешки
Откриването на грешки се гради върху идеята, от всички кодови комбинации в даден код да се използват само една част. Използваните кодови комбинации се наричат разрешени, а
неизползваните – забранени. Грешката се открива ако в резултат на шумовото въздействие от разрешена кодова комбинация се получи забранена.

## Slide 6: Кодово разстояние
Най-разпространената мярка за разстояние между
кодови думи е кодово разстояние по Хеминг, което
се дефинира като разлика в съдържанието на
разредите на две кодови думи.
Пример:
Нека u=11010, а v=10001 – вижда се, че разлика има в три разреда т. е. D(u, v)=3.

## Slide 7: Минимално кодово разстояние
Най-малката разлика в разредите на две
кодови думи (два кодови вектора) за цялото
кодово пространство се дефинира като
минимално кодово разстояние по Хеминг –
Dmin. Този параметър показва ефикасността на
кода за откриване и коригиране на грешки.

## Slide 8: Пример с куб
Един от начините за представяне на кодовите думи е обемния, при който на всяка дума се съпоставя точка от “n” мерното пространство. Кодовите думи са разположени във върховете на куб.

## Slide 9: Пример с куб
А) Dmin=1. Този код няма никаква възможност за откриване на грешка, защото при всяка грешка ще се попадне в друга разрешена комбинация.

## Slide 10: Пример с куб
Б) Dmin=2. От възможните 8 кодови думи са използвани 4, подбрани така, че кодовото разстояние между две кои да е от тях да бъде 2. Този код има възможност за откриване на еднократна грешка, но не и за корекция.

## Slide 11: Пример с куб
В) Dmin=3. От всички кодови комбинации са избрани 2. Условието да бъде коригирана t-кратна грешка се дава чрез израза Dmin ≥ 2t+1, където t е кратността на грешката при корекция.
Условието да бъде гарантирано откриването на t-кратна грешка се дава чрез израза Dmin ≥ t+1, където t е кратността на грешката при контрол.

## Slide 12
Кодова дума, която има минимално кодово разстояние 3 може да поправя:
или да открива
но не може едновременно да поправя 1 грешка
и да открива 2 грешки.

## Slide 13: Кодов излишък
За да постигнем необходимото ни Dmin към предаваната кодова дума се добавят определен брой битове, наречени излишък. Техния брой и стойност се определят в зависимост от използвания код за контролиране или коригиране на грешки.

## Slide 14: Контролиращи кодове
Кодове за откриване на грешка, изискващи предаването на информацията по канала за връзка да бъде повторено, се наричат контролиращи кодове. Процесът по откриване на грешката и повторно предаване на информацията по канала за връзка в случай на грешка се нарича контрол на
информацията.

## Slide 15: Коригиращи кодове
Кодове, чрез които се коригира грешка се наричат коригиращи кодове. Това в общия случай се
извършва без да е необходимо повторно предаване на информацията по канала за връзка. Процесът по
откриване и корекция на грешката се нарича корекция на информацията.

## Slide 16: Видове кодове
Кодовете с излишък контролиращи и коригиращи, могат да се разделят на разделими и неразделими. Ако кодовата дума може да се раздели на две полета (части)информационно и контролно, като мястото на контролното поле е еднозначно определено, кодът е разделим(CRC и parity кодове). Във всички други случаи, когато това условие не е изпълнено и разрядите на контролното поле са свързани с тези на информационното поле, кодът е неразделим(код на Хеминг).

## Slide 17: Видове кодове
Контрол по четност или нечетност –контролиращ(разделим)
Код на Хеминг-контролиращ и коригиращ(неразделим)
Циклични(полиномни) кодове – контролиращи и коригиращи(разделими)

## Slide 18: Кодове по четност/нечетност-приложение
Кодът по четност/нечетност се използва за контрол на:
адресните шини;
информационните шини;
при прехвърляне на информация между регистри;
при съхраняване на данни в оперативната памет;

## Slide 19: Кодове по четност/нечетност-приложение
Например в масово разпространеният процесор Pentium на фирмата Intel код по четност се използва за откриване на вътрешни грешки във кеш паметта за данни/команди.

## Slide 20: Код по четност/нечетност
При контрола по четност/нечетност откриването на грешката се основава на нарушаване на четността на разрядите на думата. Това означава, че приетото кодиране изисква всички думи от кода да имат четен или нечетен брой единици. Нарушаването на това условие означава наличие на грешка.

## Slide 21: Код по четност/нечетност
При контрола по четност/нечетност трябва да се формира кодова дума чрез добавяне на контролния бит и след това да се контролира спазването на условието за четност или нечетност на единиците в кодовата дума. Това се осъществява със схеми за четност или схеми за нечетност.

## Slide 22: Код по четност/нечетност
Схемите за четност дават на изхода си нула, ако броят на единиците на входа е четен, и единица – при нечетен брой единици на входа. Схемите за нечетност имат обратна стойност на изхода спрямо схемите за четност, т.е. при четен брой единици на входа на изхода се получава единица, а при нечетен брой –нула.

## Slide 23: Схеми за определяне на четността при предаване на информацията в паралелен код
Елементарната схема определя четността на два разряда се синтезира с методите на Булевата алгебра, използвайки таблицата на истинност на функцията четност/нечетност.

## Slide 24
От дизюнктивната нормална форма на функциите четност/нечетност, която е и минималната форма на функцията се преминава към реализацията на логическата схема

## Slide 25
Условното графично изображение на елементарна схема, изпълняваща функциите четност и нечетност на два разряда е показана на следната фигура:

## Slide 26
При кодиране на входа на кодиращата схема (КС) се подават само информационните разряди на думата, а изхода на КС се подава към контролният разряд.

## Slide 27
При декодиране се сравняват полученият от кодиращата схема бит с контролният бит и при несъвпадението им се сигнализира за грешка (при правилно приета информация тези битове трябва да са еднакви).

## Slide 28
Схемата за кодиране/декодиране може да се изгради като последователна или пирамидална.
Сложността на последователната схема и закъснението за изработване на контролният бит са пропорционални на броя на информационните разряди.

## Slide 29
Пирамидалните схеми са по-сложни, но с по-голямо бързодействие от последователните, тъй като закъснението за формиране на контролният бит се определя от броя на стъпалата, а техният брой е значително по-малък от броя на информационните разряди.

## Slide 30: Пример 1
Тип | При успешно предаване
четен | A иска да предаде: 1001 A изчислява стойността на контролния бит: 1^0^0^1 = 0 A добавя контролния бит и изпраща: 10010 B получава: 10010 B проверява дали броят на единиците е четен: 1^0^0^1^0 = 0 B съобщава за коректно предадена информация
нечетен | A иска да предаде: 1001 A изчислява стойността на контролния бит: ~(1^0^0^1) = 1 A добавя контролния бит и изпраща: 10011 B получава: 10011 B проверява дали броят на единиците е нечетен: 1^0^0^1^1 = 1 B съобщава за коректно предадена информация

## Slide 31: Пример 2
Тип | При неуспешно предаване
четен | A иска да предаде: 1001 A изчислява стойността на контролния бит: 1^0^0^1 = 0 A добавя контролния бит и изпраща: 10010 ...TRANSMISSION ERROR... B получава: 11010 B проверява дали броят на единиците е четен: 1^1^0^1^0 = 1 B съобщава за некоректно предадена информация.
нечетен | A иска да предаде: 1001 A изчислява стойността на контролния бит: ~(1^0^0^1) = 1 A добавя контролния бит и изпраща: 10011 B получава: 10001 B проверява дали броят на единиците е нечетен: 1^0^0^0^1 = 0 B съобщава за некоректно предадена информация

## Slide 32: Код на Хеминг-приложение
Използва се за контрол и корекция на грешки в
запомнящия масив на ОП на компютрите.
При запис в масива информацията се кодира, т.е.
към нея се добавя k-разрядна контролна дума,
която се записва заедно с основната.

## Slide 33: Код на Хеминг
Кодът на Хеминг се строи по такъв начин, че
към началните информационни разряди се добавят
известен брой контролни разряди, които се
формират преди предаване на информацията на
базата на определяне на четността на сумата на
единиците в съответни групи информационни
разряди.

## Slide 34: Код на Хеминг
След приемане на информацията контролната
апаратура образува от получените информационни
и контролни разряди т.нар. коригиращо число на
базата на аналогично преброяване на единиците.

## Slide 35: Код на хеминг-коригиращо число
- При липса на грешка коригиращото число е равно на нула.
- При грешка стойността му посочва мястото на грешката - двоичния номер на грешния разряд в думата.

## Slide 36: Определяне броя на контролните разряди на коригиращото число
n – дължина на кодовата дума
m – дължина на информационната дума
k – дължина на коригиращото число(бр. контролни разряди на коригиращото число)
k = n – m
Условие: 2к >=п+1 и k да е миннимално !

## Slide 37: Младши контролен разряд
Този контролен разряд се получава чрез сумиране по модул 2 на всички разряди на думата, поредните номера на които в двоичното си представяне имат единица в младшия разряд (това са всички нечетни номера).

## Slide 38: Останалите контролни разряди
Аналогично на младшия контролен за i-я контролен разряд взимаме сума по модул 2 на всички разряди на думата, поредните номера на които в двоичното си представяне имат единица в i-я разряд от дясно-наляво.

## Slide 39: Записване на коригиращото число
E = Ek .Ek-1...E3 .E2 .E1 – коригиращо число
Когато Е=0, при предаването не е била открита грешка. При наличие на грешка няма да бъдат равни на нула онези негови разряди (суми) Ei , в образуването на които е участвал грешният разряд.

## Slide 40: Разположение на контролните разряди в кодираната дума
i-ят разряд се разполага на позицията отговаряща на позицията с номер 2 на степен i-1.
Тоест 2-та най-мадши бита ще бъдат разположени съответно на 1-ва и 2-ра позиция,
Останалите ще бъдат на 8-ма , 16-та , 32-ра и т.н.

## Slide 41: Пример
Да се кодира с код на Хеминг съобщението A=0110101.
Входното съобщение е от вида b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 и разрядността му е т=7.
Определя се минималният необходим брой контролни разряди k. От условието
2k >=m + к +1 следва k=4.

## Slide 42
Новото съобщение ще е от вида:
Ако направим таблица на двоичните стойности на числата от 1 до 11 можем да определим проверяваните разряди:
b7 | b6 | b5 | k4 | b4 | bз | b2 | k3 | b1 | k2 | k1
0 | 1 | 1 | k4 | 0 | 1 | 0 | k3 | 1 | k2 | k1
a11 | a10 | а9 | а8 | а7 | а6 | а5 | а4 | а3 | а2 | а1
цифри от разряда | b7 | b6 | b5 | k4 | b4 | bз | b2 | k3 | b1 | k2 | k1
двоично | 1011 | 1010 | 1001 | 1000 | 0111 | 0110 | 0101 | 0100 | 0011 | 0010 | 0001
десетично | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

## Slide 43
Определят се контролните разряди:
Заместваме к-та в таблицата:
b7 | b6 | b5 | k4 | b4 | bз | b2 | k3 | b1 | k2 | k1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
a11 | a10 | а9 | а8 | а7 | а6 | а5 | а4 | а3 | а2 | а1

## Slide 44: Декодиране
При вярно получено кодирано съобщение:
Коригиращото число е Е=Е4 Е3 Е2 Е1=0000 , което
показва, че няма грешка.
а11 | a10 | a9 | a8 | a7 | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 45: Декодиране
При грешка в най-младшия разряд получената
кодирана дума ще е с a1=1.
Коригиращото число е Е=Е4 Е3 Е2 Е1=0001 , което
показва, че грешка има при разряд a1.
а11 | a10 | a9 | a8 | a7 | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 46
Откритата грешка трябва да бъде коригирана като
се инвертира разряда a1.

## Slide 47: По-лесен метод за кодиране по Хеминг

## Slide 48: По-лесен метод за декодиране по Хеминг

## Slide 49: Задача
Да се кодира думата от примера, но с по-лесния
метод.
A=0110101

## Slide 50: Решение
10 = 1 0 1 0
9 = 1 0 0 1
6 = 0 1 1 0
3 = 0 0 1 1 XOR
0 1 1 0
b7 | b6 | b5 | k4 | b4 | bз | b2 | k3 | b1 | k2 | k1
0 | 1 | 1 | k4 | 0 | 1 | 0 | k3 | 1 | k2 | k1
a11 | a10 | а9 | а8 | а7 | а6 | а5 | а4 | а3 | а2 | а1
b7 | b6 | b5 | k4 | b4 | bз | b2 | k3 | b1 | k2 | k1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
a11 | a10 | а9 | а8 | а7 | а6 | а5 | а4 | а3 | а2 | а1

## Slide 51: CRC(циклични) кодове
Поради това, че грешките в индустриалните мрежи обекновено са групирани в пакети, внимание заслужават и методите за циклично кодиране на информацията, предназначени за откриване и коригиране на групови грешки.

## Slide 52: CRC кодове-приложение
Цикличните кодове, наричани още контролни циклични кодове се използват за откриване на грешки при предаване на цифрови сигнали в компютърните мрежи("Х25 стандарт“, "Ethernet стандарт“), модемните протоколи, магнитните дискове и ленти и при OSI модела.

## Slide 53: Основни свойства на CRC
- Възможност за откриване на единични и групови грешки при равномерно разпределение и при пакети от грешни комбинации;
- Ако дължината на образуващия полином е r бита, вероятността за откриване на комбинация от грешки е 1/2r
- Кодирането и декодирането на информация е малко, особено при дълги информационни последователности(пакети);

## Slide 54: Видове CRC:
систематични - информационните и контролните разряди са разположени по строго определена система и винаги заемат строго определени места в кодовата комбинация;
равномерни - всички комбинации на кода имат еднаква дължина;

## Slide 55: Построяване на цикличен код
Идеята на построяването на цикличните кодове се основава на използването на неразложими в полето на двоичните числа полиноми (делят се без остатък само сами на себе си и на единица). Те се използват в качеството на образуващи. Изходното съобщение с дължина т бита се представя като системен полином Р(х) от степен (m-1) спрямо някаква фиктивна променлива х.

## Slide 56
В зависимост от изискванията към кода (да открива грешки или да открива и отстранява грешките) се определя броя на допълнителните контролни разряди k, които ще се формират. Ако кодът ще открива грешки, трябва да се осигури минимално кодово разстояние dmin≥r+1 (r - кратност на грешката), а ако ще открива и коригира грешки: dmin≥2r +1.

## Slide 57
За предавателя и приемника предварително е установен образуващият полином G(x) (неразложим), чиято степен се определя от броя на контролните разряди k.

## Slide 58
изходното съобщение Р(х) се измества k разряда наляво, т.е. умножава се с едночлен хk, а на мястото на освободените k бита се записва остатъкът R(x) от делението на P(x).xk c G(x). Така полученият полином F(x) се дели на G(x) без остатък:
където Q(x) е частното от деленето.
За формирането на кодов полином F(x)

## Slide 59
Контролът на предаваното съобщение F(x) в мястото на получаване се състои в неговото делене на образуващия полином G(x) от степен k и получаване на нулев остатък от делението.

## Slide 60: CRC аритметика
Това е специален вид полиномна аритметика, при която коефициентите на полиномите могат да са само 0 или 1 и операциите се изпълняват с употребата на сумиране по модул-2, т.е. бинарна аритметика без преноси. Основните операции при CRC аритметиката са сумиране, извеждане, делене и умножение.

## Slide 61: Събиране и изваждане
Добавянето или изваждането на две числа при CRC аритметиката е същото както добавянето на числа при обикновената двоична аритметика, с изключение на това че преносите и заемите не се зачитат. Долните са еквивалентни.

## Slide 62: Умножение
То не се различава от обикновеното умножение на числа, с изключение на това, че се използва сума по модул-2 вместо обикновено сумиране.

## Slide 63: Деление
Деленето не се различава от обикновеното делене на числа, при което от делимото правим последователни изваждания на делителя, но в случая използваме CRC изваждане, което е сума по модул-2 както разгледахме в предходните слайдове. Проблем се появява, когато искаме да разберем дали дадено двоично число се съдържа в друго.

## Slide 64: Деление
Правилото при CRC аритметиката е – X е по-голямо или равно на Y съответно ако позицията на най-старшия бит със стойност 1-ца на X е по-голяма или равна на позицията на най-старшия бит със стойност 1-ца на Y.
Пример:
В случая имаме Y>X

## Slide 65
Пример:

## Slide 66
Когато 10011 не се съдържа в съответното двоично число – сумираме по модул-2 последното с 00000, за да запазим числото и след това да свалим от делимото поредния бит. В долните примери за по-кратко изпускаме това сумиране с 00000.
В следващите слайдове отнасящи се за CRC кодове ще използваме този тип аритметика и операциите сумиране, изваждане, умножение и деление ще действат по описания начин.

## Slide 67: Пример 1
Дадено е числото P(x)=1101. Определя се минималният брой на контролните разряди k от 2k≥n+1: k=3.
Формиране на кодов полином F(x):
- изходното съобщение се измества k=3 разряда наляво: 1101000;
- 1101000 се дели на неразложим полином от трета степен, например G(x)=1011(1.23+0.22+1.2+1):

## Slide 68
Получава се остатък 001, който се добавя на мястото на освободените три бита, и се получава полиномът F(x)=1101001, който се изпраща.

## Slide 69
Контролът на предаденото съобщение се състои в неговото делене на образуващия полином, като остатъкът трябва да е нулев при вярно предаване на съобщението.

## Slide 70
1) Приетата кодова комбинация F(x) се дели на образуващия (пораждащия) полином G(x).
2) Определя се количеството (брой) на единиците в остатъка (т.е. определя се неговото тегло) ω . Ако ω≤r , където r е броят грешки, който може да поправи съответният код, то приетата комбинация се сумира по модул 2 с остатъка и се получава вярната комбинация.
Корекция на грешките

## Slide 71
Ако ω>r се извършват следните операции:
3) Прави се циклично преместване на приетата
комбинация на един разряд вляво. Получената
комбинация се дели на G(x). Ако остатъкът има
тегло ω≤r, то делимото се сумира с остатъка и се
прави циклично преместване на сумата на един
разряд надясно. Получава се вярната комбинация.

## Slide 72
Ако след първото циклично преместване
остатъкът от делението с G(x) има тегло ω>r , то операция 3 се повтаря, дотогава, докато ω≤r. Когато се достигне до ω≤r,
комбинацията, получена в резултат на последното циклично преместване, се сумира с остатъка от делението с G(x), а
полученият резултат се премества толкова разряди надясно, колкото пъти е била изпълнявана т.3.

## Slide 73
Нека 1001110 е кодова комбинация на цикличен код, поправящ 1 грешка (r=1), а пораждащия полином е G(x)=x3+x+1 (10112). Нека приетата комбинация има вида 1000110. За да се коригира грешката се постъпва по следния начин.

## Slide 74
Тъй като ω≤r комбинацията, получена в резултат на последното (четвъртото) циклично преместване, се сумира с остатъка от делението с G(x):

## Slide 75
Тъй като са направени 4 премествания наляво, сега се правят 4 премествания надясно, т.е.:
с което се получава вярната комбинация.

## Slide 76
Като разрешени се избират само тези кодови комбинации, чиито съответстващи полиноми се делят точно на някакъв определен полином G(x). Ако при сеанса на свръзка се приеме неправилно някое съобщение, то след деление в декодера на съответния му полином с полинома G(x), ще се получи остатък, който сигнализира за грешка.
За делението на полиноми обикновено се използват структури от двоични изместващи регистри с обратни връзки.
Общ принцип на цикличните кодове

## Slide 77: Недостатъци на CRC
CRC не е подходящ за защита срещу умишлено промяна на данни, и при тях е възможно да се получи “data overflow“.

## Slide 78: Предимства на CRC
Лесни за реализиране в цифровите схеми;
Математическият анализ на CRC е лесен и е добър за откриване на често срещани грешки свързани с шума при предаване на данни.

## Slide 79: Блгодарим Ви за вниманието!